## Slide 1: L’eau dans le bassin houiller
Mars 2017
CLCV - ASSOCIATION de ROSBRUCK et Environs
Notes: Ce diaporama vous propose de façon « imagée » de faire un « tour d ’horizon » des problèmes liés à l’eau dans notre région
Nous n’entrerons pas dans les détails
Et si vous relevez des erreurs merci de me les signaler

## Slide 2
  Problèmes liés à la pollution de la nappe phréatique et au manque d’eau potable
Nous aborderons 2 sujets principaux
Problèmes liés aux niveaux d’eau et aux risques d’inondations
Notes: Compte tenu de la durée du diaporama, nous n’entrerons pas dans les détails, mais chaque point pourra, ultérieurement, faire l’objet d’une analyse plus précise.

## Slide 3
L’eau est présente sous 2 formes
Les eaux de surface
Rivières, ruisseaux, lacs, zones humides
Les eaux souterraines
Contenues dans la nappe phréatique et les terrains miniers

## Slide 4
La Rosselle est la principale rivière traversant le bassin houiller sa longueur est de 38 km
Les eaux de surface
Son principal affluent est « la Merle »
Notes: WIKIPEDIA : La Merle improprement appelée le Merle, est un ruisseau français qui coule dans le département de la Moselle en France.
Étymologie[modifier | modifier le code]
Le nom Merle provient du vieil-allemand Muor qui signifie marais et par extension ruisseau coulant dans un lieu marécageux[3].
Pour le ruisseau Merle : die Mörle (1593), die Merel (1602), la Merle (1618), le Merlebach (1879), die Merle (1888).

## Slide 5
Plateforme chimique de Carling
La SARRE
La Merle
La ROSSELLE
Völklingen
Notes: La Merle recueille les rejets de la plate forme chimique de Carling
La Merle se jette dans la Rosselle à Merlebach
On peut voir que vers Hombourg haut avant le rejet de la Merle l’eau de la Rosselle est claire…ensuite moins !

## Slide 6
Les eaux « souterraines »
Nous allons distinguer
les eaux « propres » de la Nappe phréatique
Et les eaux « sales » dites « eaux de mine »
Notes: Je vous propose une petite expérience pour comprendre ce qu’est la nappe phréatique et ce qui se passe sous nos pieds

## Slide 7
Une éponge
Une plaque de tôle étanche
Eau sale
Eau propre
Il y a une séparation étanche
Les eaux propres et sales ne se mélangent pas
Notes: L’eau propre et l’eau sale sont bien séparées
Pas de pollution de l’eau propre qui est potable

## Slide 8
La nappe phréatique n’est pas un lac souterrain
mais l’eau est contenue dans la couche de grès poreux
(Grès vosgien ou grès du Trias ou GTI)
comme dans une vaste éponge
L’eau est contenue dans le grés Vosgien (l’éponge)
Nous sommes ICI
Eau propre
Eau sale
tôle
éponge
Couche imperméable (la tôle)
Notes: La couche de grés est épaisse de 200 à 300 m l’éponge
Elle affleure dans notre région….voir carrière Merlebach
Le grés est séparé des couches « houiller » ( l’eau sale) par une couche imperméable le PERMIEN (la tôle)

## Slide 9
On peut voir la couche de grès en surface dans la carrière de Merlebach
forêt
Grès = éponge

## Slide 10
Particule de grès « solide »
Eau dans les espaces entre les particules de grès
Le grès une roche composée de grains de sable compactés
Il y a des espaces entre les grains de sable c’est pourquoi le grès est poreux et qu’il peut contenir de l’eau.
La nappe phréatique est contenue dans ces espaces.
Notes: Au microscope on pourrait voir ceci
La quantité d’eau retenue dépend de la taille des espaces entre les grains POROSITE du grès

## Slide 12
Durant plus de 150 ans on a extrait du charbon dans la région
Cette exploitation minière a profondément modifié la nappe phréatique

## Slide 13
La nappe phréatique
avant
l’exploitation minière
Voyons ce qu’il se passait
AVANT l’exploitation minière
Notes: Qui mieux que CDF peut nous expliquer cela ?

## Slide 14
Notes: CDF nous explique

## Slide 15
Partie de grès
« hors eau »
Nappe phréatique dans le grès
Couche imperméable
permien
Charbon
La nappe phréatique est retenue par une couche imperméable « le PERMIEN »
Les veines de charbon sont situées sous ce permien
Notes: Le PERMIEN est étanche c’est une couche argileuse alors que le grès est très poreux perméable

## Slide 16
La nappe phréatique
durant
l’exploitation minière
Voyons ce qu’il s’est passé PENDANT l’exploitation minière

## Slide 17
Les eaux propres et sales se mélangent
La tôle est fissurée
Notes: , les eaux se mélangent et l’eau puisée n’est plus potable

## Slide 18
Pour exploiter les veines de charbon il a fallu perforer la couche imperméable qui séparait la nappe phréatique des terrains carbonifères situés en dessous et le permien s’est fissuré
Fissuration du PERMIEN
Puits de mine

## Slide 19
Comme la couche étanche est fracturée l’eau de la nappe « descend » dans la mine
L’eau circule du haut vers le bas
Fissures dans le permien
Eau dans la mine
Sens de circulation de l’eau

## Slide 20
Les exploitations sont envahies par les eaux et il faut pomper l’eau de la mine pour pouvoir travailler dans les galeries
POMPES
Eau dans l’exploitation
Notes: Des pompes sont installées au fond (pompes d’exhaure) et renvoient l’eau qui s’est infiltrée en surface pour pouvoir assécher artificiellement les exploitations

## Slide 21
L’eau du fond ou eau d’exhaure
est remontée en surface puis évacuée dans les rivières
Notes: Cela augmente le débit des rivières
La nappe phréatique se vide mais les rivières se remplissent durant la phase d’exploitation

## Slide 22
L’exploitation minière a provoqué
l’effondrement des terrains en surface
Le pompage systématique des eaux dans la mine a provoqué une
descente du niveau de la nappe phréatique
L’exploitation minière a eu deux conséquences
Notes: Selon certains rapports, la nappe est descendue par endroit d’environ 100 m

## Slide 23
évacuation en surface de l’eau infiltrée
Nappe phréatique
Eau infiltrée dans la zone exploitée
Sens de circulation de l’eau
Tant que fonctionne l’exhaure, l’eau infiltrée est évacuée en surface L’eau circule de la nappe vers le carbonifère
Le niveau de la nappe reste BAS puisque
la nappe est « vidée » en permanence
Niveau de la nappe a baissé
Carbonifère
Effondrement du terrain
Notes: Tant que fonctionnait l’exhaure il n’y avait pas de pollution de na nappe
L’eau circulait du haut vers le bas
L’effondrement des galeries a provoqué des tassements de terrain et des effondrements en surface 15 m à Rosbruck

## Slide 24
Les conséquences de l’effondrement des terrains sont multiples
Mise en pente ou destruction des maisons
(pratiquement tout ROSBRUCK)
Notes: Mais ceci est un autre problème que connaissent bien les habitants de Rosbruck

## Slide 25
Descente des terrains de 15 m
Suite à l’exploitation minière sous Rosbruck
Ballon au bout d’une ficelle de 15 m
15 m
Notes: Le terrain est descendu de 15 m suite aux tassement des galeries et effondrements du sous sol qui en résultent

## Slide 26
Le lotissement est sous le niveau de la Rosselle
15 m
Rosselle
AVANT
digue
Notes: En cas de crue et de rupture de la digue le lotissement qui est descendu sous le niveau de la Rosselle sera submergé

## Slide 27
Situation en cas de crue de la Rosselle
15 m
Rosselle en crue
AVANT
Rupture de la digue
digue
En cas de crue de la Rosselle et de rupture de la digue
le lotissement est noyé
APRES

## Slide 28
Hauteur d’eau dans le lotissement
en cas de crue de la Rosselle et rupture de la digue
Environ 4 m
Le niveau d’eau sera à environ
3 à 4 m au dessus du sol
Notes: Une idée de ce qui pourrait arriver

## Slide 29
Rosselle
Lotissement de Rosbruck
au dessus du niveau de la Rosselle
Sens NORMAL
d’écoulement des eaux
Situation AVANT l’exploitation

## Slide 30
Rosselle
Le lotissement de Rosbruck est
sous le niveau de la Rosselle
Sens d’écoulement des eaux inversé
Situation APRES l’exploitation
formation d’une mare
-15 m
Les réseaux d’assainissement se trouvent mis en « contre pente » et les eaux ne peuvent plus s’écouler naturellement,
Notes: La pente étant inversée, le sens des écoulements des eaux est également inversé et les eaux stagnent au fond de la cuvette

## Slide 31
Rosselle
Sens d’écoulement des eaux inversé
Situation actuelle APRES l’exploitation
Pour « vider la marre » il a fallu installer
la station de relevage du Weihergraben
Eaux usées vers Marineau
Eaux de pluie vers la Rosselle
Station de pompage du WEIHERGRABEN

## Slide 32
Nous étions déjà menacés d’inondations par au dessus et par en dessous, mais cela ne suffisait pas
En 2014 l’Etat tente de ruiner plus de 20 familles par une mesure administrative des plus contestable
27 sept 2014
Le républicain Lorrain titrait son article d4 27/9/2014
LA TRIPLE PEINE
LA TRIPLE PEINE

## Slide 33
La NATURE a fait descendre le terrain de 15 m
La préfecture explique que la nature est responsable de tout
……. et que vous devez payer les travaux de mise en sécurité
…….et que vos assureurs devront payer en cas de sinistre
……et que votre maison ne perd pas de sa valeur !!
La NATURE a construit une digue
Hélas la NATURE n’a pas fait la digue assez solide et on nous dit qu’elle peut se rompre
ZONE ROUGE
L’Etat n’est pas responsable
C’est la faute à la NATURE !!
Notes: C’est une véritable honte et une arnaque grossière
Espérons que la justice saisie de l’affaire fera preuve du bon sens le plus élémentaire et obligera l’Etat à assurer ses responsabilités si évidentes

## Slide 34
La nappe phréatique va remonter pour reprendre son niveau d’avant exploitation
des quartiers entiers, tel que le lotissement de Rosbruck, se retrouveront
sous le niveau initial de la nappe
Quelques années après l’arrêt de l’exploitation et du pompage des eaux (exhaure)
Notes: Petit schéma pour comprendre

## Slide 35
Cette maison a été construite avant l’exploitation
La nappe phréatique se trouvait alors nettement sous la surface du terrain
Nappe phréatique
Terrain horizontal
AVANT exploitation

## Slide 36
Maison dans la cuvette d’effondrement
Niveau de la nappe maintenu BAS du fait du pompage d’exhaure
Durant l’exploitation cette maison est descendue au fond de la cuvette
mais elle est maintenue « hors d’eau » durant toute la durée du pompage
car la nappe est maintenue artificiellement en position basse
Niveau initial de la nappe
Effondrement du terrain
En fin d’exploitation alors que le pompage d’exhaure fonctionnait encore

## Slide 37
Maison dans la cuvette d’effondrement
Après l’arrêt du pompage
la nappe reprendra sa position initiale
et cette maison, au fond de la cuvette, sera inondée
La Nappe va revenir à son niveau initial
C’est le cas du lotissement de Rosbruck
Après arrêt du pompage
Notes: C’est exactement ce qui risque de se passer à Rosbruck au niveau du lotissement qui est descendu jusqu’à 15 m
Examinons en détail la situation du lotissement de Rosbruck

## Slide 38
Maison du lotissement
Station de relevage Weihergraben
Digue
Vers Station épuration de Marienau
Nappe phréatique
Le lotissement de Rosbruck en 2017 –
Avant la remontée de la nappe
Rosselle
2017
Notes: Examinons le cas particulier du lotissement de Rosbruck et de la station de relevage du Weihergraben

## Slide 39
Maison du lotissement NOYEE
Nappe phréatique
APRES LA REMONTEE DE LA NAPPE PHREATIQUE…vers 2030 et si on ne faisait rien
Station de relevage Weihergraben
Submergée et HS
Nappe polluée
2030
Notes: Voici ce qui arriverait si aucune mesure n’était prise
La nappe phréatique inonderait les maisons par en dessous

## Slide 40
Le BRGM surveille la remontée des eaux
Bureau de Recherche Géologique et Minière
Un piézomètre est un forage qui permet la mesure du niveau de l’eau souterraine en un point donné de la nappe.
Notes: Des relevés sont réalisés régulièrement par le BRGM pour suivre la remontée de la nappe

## Slide 41
Près de Forbach, en 2014, le niveau de l’eau est à environ 50 m de la surface

## Slide 42
Selon les prévisions, si rien n’est fait les parties basses de Rosbruck et d’autres communes seront alors inondées par cette remontée de la nappe phréatique vers 2033
Mais certaines communes comme Creutzwald connaissent déjà ce problème en 2017
Notes: Selon certains rapports la remontée serait plus rapide que prévue

## Slide 43
Les forages de rabattement
Pour éviter les inondations par la remontée de la nappe
Il y a une solution
imaginée par CDF
Notes: Pour éviter ce scénario catastrophe où des quartiers entiers seraient inondés par en dessous du fait de la remontée de la nappe, les services publics ont imaginé une solution pour supprimer ce risque.

## Slide 44
Soit 0,5 m à 1 m
les fondations sous les fondations
Notes: Les forages de rabattement seront des pompes qui aspireront l’eau du sous sol pour faire baisser le niveau de la nappe de façon qu’elle reste à 3 m sous la surface.
Si vous avez un sous sol de 2,50 m l’eau sera 50 cm sous votre dalle !
Les calculs ont intérêt à être précis !
Hélas les hypothèses de calcul sont floues

## Slide 45
Forage de rabattement
Au droit du forage, l’eau de la nappe est aspirée et cela crée
un « cône de rabattement » où le niveau de la nappe est abaissé artificiellement
Zone asséchée
Principe des forages de rabattement
Nappe phréatique

## Slide 46
Notes: CDF nous explique

## Slide 47
Les forages de rabattement sont des POMPES qui puiseront l’eau dans la nappe phréatique pour la renvoyer vers les cours d’eau en surface.
On baissera localement le niveau la nappe de façon à la maintenir à 3 m sous la surface.
Mais on augmentera le débit de la Rosselle
Pompage dans la nappe
Rejet dans la rivière
Notes: Ce qu’il faut retenir de cette vidéo

## Slide 48
Pour ROSBRUCK la construction des forages de rabattement est programmée en 2033
Selon CDF
Notes: Les techniciens prévoient que la cote d’alerte sera atteinte à Rosbruck en 2033

## Slide 49
4 forages de rabattement sont prévus sur ROSBRUCK et NASSWEILER
Notes: Pour le moment ce ne sont que des projets Aucune installation n’est planifiée à ce jour
4 forages sont prévus débit 100 à 200 m3/h soit une marge d’erreur du simple au double , on ne sait pas trop
Quand on sait que l’eau sera à 50 cm ou 1 m des caves et fondations on peut s’inquiéter de cette marge d’erreur

## Slide 50
Pompe de rabattement
Weihergraben
APRES remontée de la nappe
et avec les forages de rabattement en fonctionnement
Rosselle
Niveau de la nappe descendu 3 m sous la surface
Eau rejetée à la Rosselle
Nappe phréatique
Notes: Examinons le cas particulier du lotissement de Rosbruck et de la station de relevage du Weihergraben

## Slide 51
Cette eau sera perdue et rejetée à la Rosselle et en augmentera le débit…et le risque d’inondation
Si les pompes fonctionnent à plein régime c’est 400 à 800 m3 d’eau qui seront extraite du sous sol…
chaque heure !
Notes: Une autre image pour vous montrer l’importance du problème

## Slide 52
Une piscine olympique comme celle de FORBACH contient 3000 m3
Avec les 4 forages de rabattement de 200 m3/h
c’est 800 m3 d’eau qui sortiront de terre chaque heure
3000 / 800 = 3,75
Avec cette eau on pourrait remplir la piscine
en un peu moins de 4 heures soit 6 fois par jour
Notes: Les quantités sont impressionnantes !
Le débit de la Rosselle est de 2,5 m3 par seconde soit 7200 m3 par heure
800/7200 = 11 % augmentation du risque en cas de crue rien de naturel

## Slide 53
Remonter de tels volumes d’eau depuis le fond de la nappe phréatique nécessitera beaucoup…beaucoup d’énergie et beaucoup…beaucoup d’argent !
C’est très préoccupant pour ceux qui seront condamnés à payer !
Je n’ai trouvé aucune étude économique sur ce projet de forages de rabattement
Vu l’imprécision technique du projet (100 ou 200 m3/h) par pompe il est à craindre que personne ne maitrise le coût réel d’installation et surtout de fonctionnement et de maintenance… pour l’éternité
Notes: N’y a-t-il pas d’autres solutions à envisager?

## Slide 54
En effet les eaux de mines polluées pourraient entrer en contact avec la nappe phréatique
En plus des problèmes d’inondation que nous venons d’évoquer
L’arrêt du pompage (exhaure) risque de provoquer une pollution de la nappe phréatique
Notes: Reprenons notre éponge pour comprendre le phénomène

## Slide 55
L’eau sale se mélange à l’eau propre
La tôle est fissurée
Si la tôle est fissurée les eaux se mélangent
Notes: Comment sera l’eau que nous pompons pour boire ?

## Slide 56
ainsi que des huiles de machines laissées volontairement au fond et divers produits chimiques
Des éléments tels que sulfates, oxydes de fer, manganèse,
sont susceptibles de polluer l’eau de la nappe phréatique, par remontée d’eau du réservoir minier
Notes: CDF va nous expliquer ce qui se passerait si rien n’était fait

## Slide 57
Notes: CDF nous explique

## Slide 58
L’eau de mine polluerait la nappe phréatique en passant pas les fissures du PERMIEN
Si rien n’était fait il y aurait un risque de minéralisation de la nappe phréatique
Notes: Ce qu’il faut retenir de cette vidéo
Si rien n’était fait

## Slide 59
Mais des mesures ont déjà été prises pour limiter ce mélange entre eau de mine et eau de la nappe
et éviter la pollution
A la HOUVE à Creutzwald
Au puits Simon à FORBACH
Au puits Vouters à MERLEBACH

## Slide 60
Notes: CDF nous explique

## Slide 61
L’eau polluée pompée dans le réservoir minier, est traitée dans des bassins de décantation.
Puis dépolluée dans des lagunes plantées de roseaux
l’eau épurée est rejetée vers le milieu naturel
Mais que va-t-on faire des boues de décantation polluées qui vont s’accumuler au fond des bassins ?
Notes: Je n’ai rien trouvé pour expliquer comment seront traitées ces boues de décantation surchargées de polluants
Les bassins ne risquent ils pas de se remplir Questions a poser aux responsables des installations si vous les connaissez

## Slide 62
décantation
lagunage
Arrivée eau polluée du « fond »
Sortie eau « propre » vers la rivière
Notes: Une installation identique existe au puits Vouters entre Merlebach et l’Hôpital

## Slide 63
Station de dépollution de la nappe phréatique
du puits Vouters à Merlebach
décantation
lagunage
Notes: 3 Installations
Puits SIMON Forbach
Puits VOUTERS Merlebach
La HOUVE à Creutzwald

## Slide 64
Soit 500 m3 par heure = 12 000 m3 par jour
… ou 4 piscines olympiques / jour
Notes: Ces rejets en augmentant le débit de la Merle et de la Rosselle augmenteront les risques d’inondation Que d’eau perdue!
Et quel coût de fonctionnement !

## Slide 65
On estime aujourd’hui qu’une vingtaine d’années sera nécessaire à l’amélioration de la qualité des eaux du réservoir minier, avant un possible arrêt de l’épuration. Cela ne signifie nullement que l’eau sera potable
En revanche, l’activité de pompage s’impose pour l’éternité afin d’éviter tout risque de remontée des eaux de la nappe phréatique et l’inondation des points bas en surface

## Slide 66
Durant environ 20 ans il faudra dépolluer l’eau , ce qui compromet l’utilisation de la nappe phréatique en tant que source d’eau potable
Mais éternellement il faudra « pomper »
pour éviter les inondations…
En conclusion nous voyons que
et éternellement il faudra payer pour faire tourner les pompes

## Slide 67
Les risques de pollution de la nappe phréatique par la surface
Notes: Du fait des diverses industries
Exploitation minières
Cokerie
Usines de traitement des huiles et goudrons
Plate forme chimique de Carling

## Slide 68
Dans le bassin houiller le grés vosgien qui contient la nappe phréatique affleure la surface
BASSIN HOUILLER
Grès vosgien contenant la nappe phréatique

## Slide 69
La nappe phréatique est particulièrement exposée à la pollution car il n’y a :
aucune
couche géologique de protection
entre la surface
et la nappe
Nappe phréatique dans le grès

## Slide 70
Les polluants sont plus concentrés en surface
Pollution chimique de surface
Notes: Usine chimique, cokerie
Les polluants sont concentrés en surface A certains endroits la nappe va atteindre la surface et les polluants seront dispersés dans la nappe

## Slide 71
des sols souillés ou par des de polluants stockés sur d’anciens sites industriels
La nappe phréatique peut être polluée depuis la surface par :
des rejets industriels volontaires ou accidentels ou par des débordements de cours d’eau pollués

## Slide 72
carrière
Quelques sources de pollution sans frontières
Plate forme chimique
Cokerie
Centrale à charbon
Cokerie
carrière
Dépôt
schiste
Dépôt ordures Welsen
Dépôt
De laitier
Dépôt
schiste
carrière
Usine à goudron
Dépôt de schalm de Dorf im Warndt
Au moins 12 sources de pollution
sur un rayon de moins de 20 km
Notes: Les sources de pollution sont nombreuses dans la région ignorant les frontières
Toutes ces zones ont déjà pollué la nappe lors des exploitation
Maintenant les friches industrielles présentent un risque de pollution car les polluants n’ont pas été enlevé mais confinés = emballés dans un film en plastique appelé

## Slide 73
Niveau maxi de la nappe
Niveau actuel de la nappe
La nappe remonte vers la surface
Grès plus pollué en surface
Notes: Les polluants industriels sont concentrés en surface
La nappe remonte vers la surface, plus elle remontera plus elle rencontrera de polluants

## Slide 74
Niveau futur de la nappe
Plus la nappe remontera plus elle sera polluée par les polluants industriels
Notes: Les polluants industriels sont concentrés en surface
La nappe remonte vers la surface, plus elle remontera plus elle rencontrera de polluants

## Slide 75
On y a souvent stocké des sous produits d’exploitation issus du fond (poussières de charbon, schiste)
Ces sous produits peuvent contenir des quantités significatives de métaux lourds et polluants.
Les carrières peuvent être des sources de pollution

## Slide 76
Echauffement de la carrière SIMON - Thermographie
Les matières stockées dans les carrières peuvent subir des effets d’autocombustion
Notes: Les matières stockées dans les carrières peuvent subir des effets d’autocombustion
Une Thermographie le prouve

## Slide 77
Les polluants issus des schistes
entrent en contact avec la nappe
Carrière
Dépôt de schistes
Remontée de la nappe phréatique
Pollution
Notes: Usine chimique, cokerie

## Slide 78
Un terril ou des schistes stockés au fond d’une carrière peuvent entrer en combustion et se comportent alors comme
un réacteur chimique
capable de synthétiser des composés complexes et toxiques
Ces phénomènes sont mal connus
et dépendent de la nature des matériaux stockés et des températures atteintes
Les eaux de pluie ruissellent sur les terrils entrainant les polluants vers la nappe qui affleure
Notes: Les schistes libèrent des sulfates

## Slide 79
La carrière Simon a été pendant de nombreuses années utilisée par les HBL comme terril enterré

## Slide 80
Terril WENDEL à Petite Rosselle Les eaux d’écoulement se retrouvent au fond de la carrière en contact avec la nappe phréatique

## Slide 81
Sur le site de l’ancienne cokerie de Marienau, les sols ont été dépollués mais les matières toxiques n’ont pas été évacuées, elles ont été stockées dans la zone dite du
Le traitement a consisté à faire un confinement dans un film en plastique étanche et à créer sur le dessus une couverture végétale
« triangle de Marienau »

## Slide 82
Le triangle de Marienau
Notes: Le triangle de Marienau se situe le long de la Rosselle En cas de défaillance de la membrane de protection les polluants se retrouveront directement dans la Rosselle

## Slide 83
Les matières polluantes sont séparées de la nappe par un film en matière synthétique appellé GEOMEMBRANE
Cette géomembrane n’est pas éternelle
Sa durée de vie est au plus de quelques dizaines d’années
Que se passera t’il d’ici 20 ou 30 ans ?

## Slide 84
Le gazomètre de Marienau
75 m environ
Dans un ancien GAZOMETRE, 40 000 tonnes de déchets toxiques, emballés dans une géomembrane sont stockés depuis plus de 25 ans
Notes: Le gazomètre de Marineau, bien dissimulé est une « bombe à retardement »

## Slide 85
SOL en grès
Déchets pollués
40 000 tonnes !!
UNE bombe chimique
Nappe phréatique en danger
Produits chimiques

## Slide 86
La « fosse » fait environ 75 m de diamètre
On parle de 40 000 Tonnes de déchets soit 1600 camions (de 25 tonnes)
X 1600
Le stockage du gazomètre constitue une telle menace que nous lui avons consacré : un diaporama spécifique

## Slide 87
La nappe phréatique peut être polluée par les dépôts d’ordures
Infiltrations des « jus » dans le grès et la nappe

## Slide 88
La décharge du VELSEN Située à la frontière Allemande

## Slide 89
Cette décharge située en Allemagne a, pendant près de 40 ans, accueilli des tonnes de déchets ménagers et industriels.
Les déchets sont confinés au moyen de « géotextiles » et recouverts de végétation
Les eaux de ruissellement se jettent dans le ruisseau du Schaffbach puis dans les étangs de pêche avant de rejoindre la Rosselle…et la nappe phréatique
Notes: La pollution n’a pas de frontières

## Slide 90
La pollution affecte aussi
les cours d’eau
Dans notre région le principal cours d’eau est la Rosselle avec un affluent principal la Merle
Sur son cours de 38 km elle est susceptible de recueillir tous les polluants issus de la plateforme chimique de Carling et toutes les pollutions issues des sols des anciens sites miniers et industriels

## Slide 91
Il y a quelques années la Rosselle, avait reçu la peu glorieuse distinction
De rivière la plus polluée d’Europe
La ROSSELLE

## Slide 92
Dans les années 1980, la Merle, qui est l'exutoire des industries chimiques de Carling a disparu dans des failles pendant des semaines engloutissant sous terre des milliers de m³ de produits chimiques qui vraisemblablement ont diffusé dans la nappe phréatique
Mais où est passé la Merle

## Slide 93
Les cours d’eau peuvent être pollués par des rejets d’eau usées en cas de panne des systèmes d’épuration
Le déversoir des eaux de pluie dans la Rosselle à Rosbruck
Les détritus accumulés sont une preuve évidente d’un disfonctionnement du système

## Slide 94
Dans notre région la nappe phréatique qui affleure la surface est menacée de toutes parts
Par au dessus en raison de nombreuses sources de pollution découlant de l’activité industrielle
Par en dessous en raison de la pollution par les « eaux de mines »
Pauvre nappe phréatique !
nappe phréatique en danger!

## Slide 95
Carrières
Terril
Sols pollués et stockages
Cours d’eau
Sol minier pollué
NAPPE PHREATIQUE EST ATTAQUEE DE PARTOUT
Pollution
Par dessus et par dessous

## Slide 96
Pour maintenir la nappe phréatique à un niveau suffisamment bas pour éviter les inondations et pour limiter la pollution de la nappe par des remontées d’eau de mine
il faudra éternellement POMPER de l’eau pour la rejeter dans les cours d’eau

## Slide 97
Nous allons avoir une situation paradoxale
1 / Nous devrons éternellement devoir pomper des excédents d’eau inutilisable
2/ Nous allons faire face à une pénurie d’eau potable en raison des nombreuses sources de pollution qui ne permettront pas de puiser dans la nappe phréatique

## Slide 98
Forbach doit acheter de l’eau à l’extérieur syndicat des Eaux du Winborn, fournisseurs allemands.
La Communauté d’Agglomération de Forbach ne dispose plus d’unité de traitement d’eau
depuis 2002
C’est déjà le cas pour FORBACH !
Notes: Nous n’avons plus d’eau potable dans notre secteur

## Slide 99
Qui doit payer ?
Comme nous avons pu le voir toutes les sources de pollution actuelles et futures découlent de l’activité minière et des industries liées à cette exploitation.
Aucun des phénomènes décrit n’a une origine « naturelle »
Comme certains tentent de nous le faire croire

## Slide 100
L'article 75-1 du Code minier, instaure expressément un principe de responsabilité à la charge de l'exploitant pour les dommages causés en surface par son activité
l’Etat devrait prendre en charge tous les coûts liés à la maitrise de la remontée des eaux et à son traitement… pour l’éternité
En vertu de cet article

## Slide 101
Mais il est à craindre que l’Etat fera tout pour fuir ses responsabilités lorsqu’il faudra « payer » pour installer des pompes et faire fonctionner pour l’éternité
L’Etat essayera de transférer ces charges aux collectivités locales
et donc aux seuls habitants des zones sinistrées
Nos élus, actuels et futurs,
devront tout faire pour éviter cela

## Slide 102
Ce sont Les industriels, responsables qui devraient prendre en charge tous les frais liés à la dépollution à l’entretien des zones de confinement et à d’élimination des déchets toxiques…et en aucun cas les collectivités locales.
Selon le principe du « pollueur-payeur »
  Boues de décantation
  Gazomètre
  Triangle de Marienau

## Slide 103
Des élus ont contacté la préfecture et les ministères
pour les sensibiliser sur nos problèmes mais hélas, ils n’ont obtenu que des réponses évasives.
Mais aucun résultat concret.
Langue de bois

## Slide 104
Nous sommes condamnés à rester dans nos maisons cassées, penchées, gravement menacées par les inondation et INVENDABLES
nos réseaux d’assainissement sont toujours en ruine,
et notre eau est polluée
Tandis que l’ETAT profitant outrageusement des lenteurs de la justice, fuit impunément ses responsabilités pourtant si évidentes
Où en sommes nous en Mars 2017 ?

## Slide 105
FIN
Merci pour votre attention
Notes: Diaporama disponible sur demande